## Slide 1: Network Layer – Data Plane II
20190502

## Slide 2: Internet Protocol
IPv4
Addressing
  Subnet

## Slide 3: IPv4 datagram

## Slide 4: IPv4 datagram
Version number (4bit)
  4, 6
Header length (4bit)
  대부분 20byte
Type Of Service (1byte)
  Real-time traffic, non-real-time-traffic 같은 type
  대부분 실행 안됨
Datagram length (2 bytes)
  헤더와 데이터의 바이트 수 (2^16=65535bytes)
  1500bytes를 거의 넘기지 않음

## Slide 5: IPv4 datagram
Time To Live(TTL) (1byte)
  얼마나 오래 Datagram이 네트워크에 살아있을 수 있는지
  라우터를 지날 때마다 1씩 감소
  If TTL==0: 라우터가 드랍시켜버림
Protocol (1byte)
  구체적인 transport layer 프로토콜을 나타냄
    Ex) 6 : TCP, 17 : UDP
  일반적으로 IP datagram이 마지막 목적지에 도달했을 때 사용됨

## Slide 6: IPv4 datagram
Header checksum ( 2bytes)
  라우터에 수신된 IP datagram의 bit error를 감지하는데 사용
  헤더의 각 2바이트를 1의 보수를 이용해 더해서 계산
  합의 1의 보수가 저장됨
Source IP address (4bytes)
Destination IP address (4bytes)
Options
Data (payload)
  Upper-layer 데이터(TCP, UDP segment)

## Slide 7: IPv4 Datagaram 조각화(fragmentation)
Maximum transmission unit(MTU)
  Link-layer 프레임이 운반할 수 있는 데이터의 최대치
Link-layer 프로토콜은 다른 MTU를 가질 수 있음
  Ex) 이더넷 1500bytes, Wi-Fi 2304bytes
라우터는 datagram을 fragment하는게 요구됨
Datagram 재조립은 end system에서 됨

## Slide 8: 조각화를 위한 헤더 필드
Identifier (2bytes)
  Datagram이 생성되면, 송신 호스트는 식별 번호 스탬프를 찍음
  조각은 같은 식별 번호를 갖고 있음
Flags (3bits)
  마지막 조각은 플래그 0
  나머지는 1
Fragmentation offset (13bits) – unit of 8 bytes
  조각 내의 데이터가 이동한 모든 메시지에서의 offset, position를 지정
  조각이 사라졌는지 여부를 결정
  적절한 순서로 조각들을 재조립

## Slide 9: IPv4 Datagaram 조각화(fragmentation)
Ex) 4,000bytes(20bytes IP header + 3980bytes data) 데이터그램 전송
MTU=1500bytes

## Slide 10: IPv4 Datagaram 조각화(fragmentation)

## Slide 11: IPv4 Addressing
(2^3)*4 bits, 일반적으로 dotted-decimal notation 으로 작성
인터페이스와 연관됨, 호스트나 라우터보다는

## Slide 12: IPv4 Addressing
Subnet : 네트워크 interconnecting 인터페이스 without 라우터

## Slide 13: Subnet mask
IPv4 주소에서 subnet address 부분을 나타냄
Ex) 200.23.16.0/24
  24는 왼쪽부터 24bit이 subnet address를 정의한다는 것을 의미
  24는 255.255.255.0 으로도 쓸 수 있음